(  Образователна цел – придобиване на знания и умения за използването на волтметър и измерването с аналогови и цифрови мултиметри  постоянно и променливо напрежение.

## 3.1.1. Методически указания:

Напрежението е причина за насоченото движение на електроните. То е разлика между потенциалите на две точки.

Единицата за измерване на напрежение е Волт (V). Тя е на името на италианския физик Александро Волта. Означава се с голяма латинска буква V.

Един волт е напрежение в участък от електрическа верига, в който протича ток един ампер и разсейваната мощност е един ват.

Съгласно закона на ОМ, един волт е напрежението, което предизвиква протичането на ток един ампер през съпротилвение един ом.

Уредите, които служат за измерване на напрежение се наричат волтметри. В зависимост от обхвата може да са например миливолтметри и пр. Приложение намират магнитоелектрическата, електромагнитната, електростатичната и електротоплинната системи.

За измерване на постоянно напрежение се използват преди всичко аналогов волтметър от магнитоелектрическата система и цифров волтметър.

Постоянното напрежение не се изменя във времето по стойност и полярност.

НЕОБХОДИМО Е ДОБРЕ ДА ЗАПОМНИТЕ СЛЕДНОТО:

- Волтметърът се включва винаги паралелно във веригата, чието напрежение  трябва да се измери – към източника или към товара и никога последователно.

- При свързване във верига за постоянен ток се спазва полярността.

- Преди включването се избира най-големият обхват .

фиг. 1.  Включване на волтметър в електрическа верига

Вътрешното съпротивление на волтметъра трябва да бъде голямо, тъй като при включването му във верига с голямо съпротивление се нарушава режимът и грешката е голяма.

Идеалният волтметър  трябва да има безкрайно голямо вътрешно съпротивление

Както при амперметъра, така и тук трябва да се спазва полярността, като токът трябва да „влиза” през положителната му клема и да „излиза” през отрицателната. Някои волтметри са част от комбинирани измервателни уреди и са снабдени с превключвател за различни обхвати.

Измерване с аналогов мултимер

Стойностите на измерваното от един волтметър напрежение се получава, като се умножат показанията на уреда  хv,  изразена в скални деления, с константата му КV :

където

UН – е номиналното напрежение на уреда, предизвикващо отклонение  на стрелката до крайното скално деление;

ЗН  - броят на скалните деления

При пряко включване на волтметър стойността на измерваното напрежение    се изчислява по формулата

където

αV  - са показанията на волтметъра;

KV – константата на волтметъра.

Преди подаване на захранващото напрежение да се извърши проверка на схемата. Волтметрите са включени на максимален обхват, а захранващите токоизточници – на минимално изходно напрежение. След подаване на захранващо напрежение и регулирането му до необходимата стойност волтметрите се превключват на най-подходящи за измерване обхвати.

Измерване с цифров мултимер

Във връзка с използването на английския език от много производители на уреди, обхватите се означават съответно DCV – за постоянен  ток и постоянно напрежение,     АCV – за променлив ток и променливо напрежение. Миливолт се означава съответно само с “mV”. При цифровите уреди стойностите се закръглят. Да гнездото на общия проводник се използва СОМ – общ.

## 3.1.2. Реализиране на схеми с последователно включване на елементи. Измерване на напрежението върху всеки елемент.

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ЗАДАЧА  1

Най-напред се разглеждат измервателните и другите средства за изпълнение на упражнението. Ползата от това е по-голяма, ако се опиташ в таблици под заглавие: „Използвани средства за упражнението”. Описват се съответните характеристики, доколкото са известни : чувствителност, клас на точност, обхвати и др.

ЗАДАЧА  2

Извършва се измерване на напрежението върху последователни съпротивления.

фиг. 2

За целта е подходяща опитна постановка, дадена на фиг.2.  Чрез ключа К се осъществяват следните комбинации :

K(1)(  R = R1 ;

K(2)(  R = R1 + R 2;

K(3)(  R = R1 + R 2 + R 3 .

В  скобите K (  ) е посочено положението на ключа. Данните се нанасят в таблица 1.

таблица 1

| Положение на К | R1,Ω | (R1 + R2),Ω | (R1 + R2 +R3),Ω | UИЗМ,V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K(1) |  |  |  |  |
| K(2) |  |  |  |  |
| K(3) |  |  |  |  |

ЗАДАЧА  3

Реализира се схемата на  фиг.3, да се проведат измервания на различни  променливи напрежение.Волтметрите са включени на максимален обхват, а захранващите токоизточници – на минимално изходно напрежение. След подаване на захранващо напрежение и регулирането му до необходимата стойност, волтметрите се превключват на най-подходящ обхват. Спазват се мерките за електро-безопасност.  Данните се нанасят в таблица 2.

фиг. 3

таблица 2

| № по ред | UН | αН | КV | αV | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | скални деления |  | деления | V |

ЗАДАЧА  4

Реализира се схемата на фиг.4 , да се проведат измервания на различни постоянни  напрежение. Волтметрите са включени на максимален обхват, а захранващите токоизточници  – на минимално изходно напрежение. След подаване на захранващо напрежение и регулирането му до необходимата стойност, волтметрите се превключват на най-подходящ обхват. Данните се нанасят в таблица 3.

фиг. 4

таблица 3

| № по ред | UН | αН | КV | αV | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | скални деления |  | деления | V |

При измерване с цифров волтметър  се попълва таблица 3.а - колонката с константата КА, се заменя с  «обхват...... V » , а колонката с αН деления се съкращава. Мястото с многоточието « обхват...... V » се попълва със съответното число – примерно - «Обхват 200 mV».

таблица 3.а

| № по ред | Обхват | U |
| --- | --- | --- |
|  | V | V |

ЗАДАЧА  5

Реализира се схемата на  фиг.5, да се проведат измервания на различни  променливи напрежение.Волтметрите са включени на максимален обхват, а захранващите токоизточници – на минимално изходно напрежение. След подаване на захранващо напрежение и регулирането му до необходимата стойност, волтметрите се превключват на най-подходящ обхват. Данните се нанасят в таблица 4.

фиг. 5

таблица 4

| № по ред | UН | αН | КV | αV | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | скални деления |  | деления | V |

При измерване с цифров волтметър  се попълва таблица 4.а - колонката с константата КА, се заменя с  «обхват...... V » , а колонката с αН деления се съкращава. Мястото с многоточието « обхват...... V » се попълва със съответното число – примерно - «Обхват 200 mV».

таблица 4.а

| № по ред | Обхват | U |
| --- | --- | --- |
|  | V | V |

ЗАДАЧА  6

За проверка точността на волтметър се реализира схемата, дадена на фиг.5. С V е означен проверяваният уред а с V0 – „образцовия”. Проверяващия може да е аналогов  волтметър, а „образцовия” – цифров. Чрез потенциометъра R се регулира  измерваното напрежение в съответствие с цифровите означения върху скалата на  проверявания уред. Данните се нанасят в таблица 5.

фиг. 6

таблица 5

| № | U,V | U0,V | ΔU,V | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

;

ЗАДАЧА  7

Да се извърши опитна проверка на втория закон на Кирхоф, като се реализира схемата на фиг.7. Провеждат се няколко измервания при различни стойности на напрежението U1  и се установи верността на закона. При наличие на несъответствие да се направи задълбочен анализ на причините за тях. Данните се попълват в таблица 6.

фиг. 7

таблица 6

| № на измерватено | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | V |

## 3.1.2. Реализиране на схеми с паралелно включване на елементи. Измерване на напрежението върху всеки елемент.

ЗАДАЧА  8

Да се извърши опитна проверка на втория закон на Кирхоф, като се реализира схемата на фиг.8. Провеждат се няколко измервания при различни стойности на напрежението U  и се установи верността на закона. При наличие на несъответствие да се направи задълбочен анализ на причините за тях. Данните се попълват в таблица 7.

фиг. 8

таблица 7

| № на измерватено | U | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | V | V |

## ВЪПРОСИ

- Как се наричат уредите с които измерваме напрежение:

- Какви са основните изисквания към волтметрите?

- Как се включва волтметър в електрическа схема?

- Какво е вътрешното съпротивление на волтметъра?

- Как се определя константата на волтметър?

.

- Отбележете верния отговор на въпроса 10 mV са ?

- Кога се съобразяваме с поляритет на измервателен уред?

ТЕСТ  - ЗАДАЧИ

- Напрежение се измерва с измервателен  уред?

(  омметър;

(  ватметър;

(  волтметър.

- Коя от двете схеми е вярна?

(    (

- Константата на волтметър КV  е?

( ;

(

(

- Отбележете верния отговор на въпроса – 10 mV са равни на:

(    1 V;

(    0,1 V;

(    0,01 V

- От схемата която е показана, U2 е равно на:

(               (                   (

.

# Text boxes

3.1. ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ