(  Образователна цел – придобиване на знания и умения за използването на амперметър  и измерването с аналогови и цифрови мултиметри  постоянен и променлив  ток.

## 3.2.1. Методически указания:

От физиката и електротехниката е известно, че електрическия ток е насочено движение на свободни електрически заряди под действието на електрическо поле.

Стойността на постоянния ток и полярността му не зависят от времето.

Електрическото съпротивление е противодействие при протичането на тока.

Основни единици за измерване на тока, напрежението и съпротивлението са Ампер (A), Волт (V) и Ом (Ω).

Пряко измерване  на електрическия ток се извършва чрез измервателен уред, наречен амперметър. Понякога, в зависимост от  обхвата, той се нарича милиамперметър или микроамперметър. По-общо е първото название, а останалите ще се подразбират чрез обхвата.

Амперметърът (A) се включва последователно с товара фиг. 1

фиг. 1

НЕОБХОДИМО Е ДОБРЕ ДА ЗАПОМНИТЕ СЛЕДНОТО:

- Винаги включвайте захранващия източник преди свързването на амперметъра!

- Не свързвайте амперметъра паралелно към източника или към който и да е било елемент на електрическата верига!!!

- Вътрешното съпротивление на амперметъра трябва да е пренебрежимо  малко в сравнение с товарното, т.е RА << R.

Необходимо е да се спазва полярността, както е показано на схемата. Очевидно е, че токът през амперметъра съответства на тока през товара. Това е вярно, ако вътрешното му съпротилвение е равно на нула, но то е RA ≠ 0. Явно е, че след включването на амперметъра веригата се променя и нейната схема има вида  на фиг.2.

фиг. 2

Измерване с аналогов  мултимер

Амперметрите са уреди с непосредствена оценка. Различаваме амперметри за постоянен ток, за променлив ток, за постоянен и променлив ток. Най – разпространени са амперметрите от магнитоелектричната, електродинамичната и електромагнитната система, и електронните измервателни прибори. Всеки уред се характеризира с работен диапазон, обхващащ стойностите на тока, който могат да бъдат непосредствено измерени с точност, съответствуваща на класа на точност на уреда. Обикновено скалата на уреда е разграфена в единици от измервателната величина (в ампери, в милиампери, микроампери и др.). В такъв случай се казва, че скалата е наименована. Срещат се и скали, който са наименовани (разграфени) в брой деления. С такъв уред измерваната стойност на тока се получава, като отчетения брой деления α от скалата се умножи с константата на амперметъра КА ,

т.е.

Константата дава стойността на измерената величина в наименовани единици, т.е. която се пада на едно деление от скалата.

Определя се по формулата

където:

IН – номинален обхват на амперметъра, т.е. стойността на тока, която отговаря на последното деление от скалата, A;

αН – брой деления на скалата, бр..

В постоянно токови вериги трябва да се спазва полярността на свързване на уреда. Токът през измервателния уред трябва да протича от ”плюс” ( + ) към ”минус”

( – ). Положителната (плюсовата) клейма е означена с ”+” или е оцветена в червено.

Измерване с цифров мултимер

Във връзка с използването на английския език от много производители на уреди, обхватите се означават съответно DCV – за постоянен  ток и постоянно напрежение,    АCV – за променлив ток и променливо напрежение. Милиампер се означава съответно само с “m”. При цифровите уреди стойностите се закръглят. Да гнездото на общия проводник се използва СОМ – общ.

## 3.2.2. Реализиране на схеми с различно включени елементи  и измерване на тока през всеки елемент

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ЗАДАЧА  1

Най-напред се разглеждат измервателните и другите средства за изпълнение на упражнението. Ползата от това е по-голяма, ако се опиташ в таблици под заглавие: „Използвани средства за упражнението”. Описват се съответните характеристики, доколкото са известни : чувствителност, клас на точност, обхвати и др.

ЗАДАЧА  2

Реализира се схемата на фиг.3  и се извършват няколко измервания при различни обхвати.  Попълва се таблица 1. При измерване с цифров амперметър  се попълва таблица 1а - колонката с констанатата Ка, се заменя с  «обхват...... А » , а колонката с α  деления се съкращава. Мястото с многоточието « обхват...... А » се попълва със съответното число – примерно - «Обхват 200 mA»

фиг. 3

таблица 1 – с аналалогов амперметър

| № | комбинация на К1 и К2 | UЗАХ | ІН | αН | КА | αА | І |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | обхват | скал.д-я | конст | деления | А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

таблица 1.а. – с цифров амперметър

| № | комбинация на К1 и К2 | UЗАХ | обхват…….А | І |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  | А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ЗАДАЧА  3

Реализира се схемата на фиг.4  и се извършват няколко измервания при различни обхвати. Макетът на опитната постановка се състои от електрически лампи , автотрансформатор и амперметър. Да се обърне внимание на мерките за електробезопасност!  Попълва се таблица 2. При измерване с цифров амперметър  се попълва таблица 2.а - колонката с констанатата Ка, се заменя с  «обхват...... А » , а колонката с ( деления се съкращава. Мястото с многоточието « обхват...... А » се попълва със съответното число – примерно - «Обхват 200 mA»

фиг. 4

таблица 2 - с аналогов амперметър

| № | комбинация на К1 и К2 | UЗАХ | ІН | αН | КА | αА | І |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | обхват | скал.дел | конст | деления | А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

таблица 2.а – с цифров амперметър

| № | комбинация на К1 и К2 | UЗАХ | обхват…….А | І |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  | А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ЗАДАЧА  4

Реализира се схемата на фиг.5 и се извършват няколко измервания при различни комбинации от затворените ключове К1….. К5. Резултатите се записват в таблица 3 и таблица 3.а.

фиг. 5

таблица 3 - с аналалогов амперметър

| № | комбинация на К1 и К2 | UЗАХ | ІН | αН | КА | αА | І |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | обхват | скал.дел | конст | деления | А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

таблица 3.а - с цифров амперметър

| № | комбинация на К1 и К2 | UЗАХ | обхват…….А | І |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  | А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ЗАДАЧА  5

Да се извърши проверка на точността на амперметър с различен обхват. Свързва се схемата дадена  на фиг.6. Проверяваният (А) и образцовият (A0) -  амперметри са свързани последователно с товара. Грубото изменение на тока се извършва чрез включване на лампите Л1  и Л2 съответно с ключовете К1 и К2. Плавното и по-точно  регулиране се постига посредством реостат R.Тъй като проверката има учебен характер, за „образцов” амперметър е подходящ цифров уред, а за проверяван – аналогов.  Въпреки всичко класът на точност на цифровия трябва да е поне три пъти по-висок. Примерно 0,5 срещу 1,5 на аналоговия.

фиг. 6

Токът се регулира съответно на деленията, отбелязани с числа, на скалата на проверявания   амперметър. Данните от него ( І )  и от „образцовия”  (І0) се записват в таблица  4. След това се определят:

абсолютната грешка :

относителната грешка :

таблица 4

| Измерване | І, А | І0, А | ΔI, А | δ1, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обхват |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| Обхват |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

ЗАДАЧА  6

Да се свърже схемата от фиг.7 и да се провери верността на първия закон на Кирхоф! Попълва се таблица 5

фиг. 7

таблица 5

| № | UЗАХ | І1 | І2 | І3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | А | А | А |

## ВЪПРОСИ

- Що е амперметър и как се включва в електрическата верига?

- Каква е връзката между А, mА и μА?

- Какви са най-важните изисквания към амперметрите?

- Как се определя константата на амперметър?

- Кога се съобразяваме с поляритета  на амперметър?

ТЕСТ  - ЗАДАЧИ

- Големината на електрически ток се бележи с?

(  Q;

(   I;

(   S;

(   V.

- Посочете уредите с които се измерва електрически ток:

(   волтметри ;

(   амперметри;

(   омметри;

(   галванометри.

- Отбележете верния отговор на въпроса – 10 mА са равни на :

(   10.10-2А ;

(   10.10-3;

(   10.103;

- Кога се съобразяваме с полярността на уреда ?

В постоянно токови вериги трябва да се спазва полярността на свързване на уреда. Токът през измервателния уред трябва да протича от ”плюс” ( + ) към ”минус” ( – ). Положителната (плюсовата) клейма е означена с ”+” или е оцветена в червено.

- Коя от двете схеми е вярна?

(   (

- Особено изискване на амперметрите е да имат?

(  много малко вътрешно съпротивление;

(  много голямо вътрешно съпротивление.

# Text boxes

3.2. ИЗМЕРВАНЕ НА ТОК