(  Образователна цел  – придобиване на знания и умения за свързване на измервателни уреди и измерването на мощност във вериги за постоянен ток

## 3.4.1. Методически указания:

От физиката и електротехниката е известно, че мощността се определя с работата, която се извършва за един много кратък интервал от време, или тя характеризира скоростта на предаване на електрическата енергия.

Единицата за мощност е ВАТ (W) и при постоянен ток е произведение от стойностите на напрежението и тока.

Този израз насочва към начина за измерване на мощността. Той е непряк, т.е. измерват се напрежението и тока и техните стойности се умножават. За целта се използват волтметър и амперметър.

Измерването може да се извърши  и чрез ватметър. По същество и при него се осъществява умножението на двете величини чрез взаимодействието на бобините в електродинамичната система. На този принцип се основава и функционирането на електронните ватметри.

## 3.4.2. Измерване на електрическа мощност чрез волтметър и амперметър.

При свързването на уредите съществуват две възможности за тяхното  разполагане с различна системна (методическа ) грешка.

фиг. 1 – Схема V -А                                      фиг. 2 – Схема А – V

При схемата на фиг.1, наречена за кратност  схема V - А , измерването напрежение е сума от напрежението върху товара и пада на напрежение върху амперметъра:

Вторият член в дясната част на това равенство съответства на грешката от включеното. По тази причина действителната мощност е

където   и  са показанията на уредите.

При другото включване фиг.2,  схема А - V   грешката е поради измерване и на тока през волтметъра, т.е. амперметърът измерва съответно . Вижда се, че мощността, определена чрез показанията на у редите е по-голяма , а действителната е

където   и са показанията на уредите.

При избора на една от двете схеми  се взема под внимание стойността на товарното съпротивление (). Необходимо е <<. Когато  е много малко по абсолютна стойност, това условие се спазва трудно и е за предпочитане схема А – V, тъй като съвременните волтметри имат много голямо собствено съпротивление и не шунтират товара. Въпреки това включването на амперметъра може да промени режима във веригата. Например при  = консумираният ток се намалява два пъти, а оттам и измерената мощност е два пъти по-малка от действителната.

От дадените пояснения се вижда, че при избора на схема трябва да се подхожда внимателно.

При много голямо товарно съпротивление, което се наблюдава в голяма част от електронните вериги, трябва строго да се съблюдава условието   >>.

За да се намали влиянието на вътрешното съпротивление на измервателните уреди, първата схема се прилага при товари с голямо вътрешно съпротивление и малък ток, а втората – при товари с малко вътрешно съпротивление и голям ток.

## 3.4.3. Директно измерване на електрическа мощност

Директно измерване на електрическа мощност в постояннотокова верига се извършва с помощта на ватметър.

За целта се осъществява схемата дадена на фиг.3. Ватметърът има две вериги. Едната за напрежението, а другата – за тока. Техните начала (фиг.3.б) са означени със звездичка (*). Това показва, че тези клеми на уреда трябва да се свържат към източника (генератора),както е показано на фиг.3.а.

Отчитането на мощността е директно, т.е направо по скалата на уреда.

фиг. 3.а                                                                  фиг. 3. б

Грешките от свързванията V – А и А – V, са характерни и за ватметъра. Като примери са дадени схемите  на фиг.4.а и фиг.4.б.

фиг. 4. а.                                                          фиг. 4. б.

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ЗАДАЧА  1

Реализират се схемите от фиг.5. и фиг.6. Чрез ключовете К1 , К2  и К3 се променя товарът и измерените стойности на U, I и Р се записват в таблицата. Тя се състои от две части, които позволяват сравняване на резултатите.

фиг. 5

фиг. 6

таблица 1

| Комбинация на k1….k3 | № на измерването | Схема V - А | Схема А - V |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | I | P=U.I | U | I | P=U.I |
| Ω |  | V | A | W | V | A | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## ВЪПРОСИ

- Каква е единица за измерване на мощност?

- Що е електрическа мощност и как се изразява тя?

- Какви методи за измерване на мощност познавате и на какво се основават те?

- В какво се състои методът на волтметъра и амперметъра? Какви особености има той?

- Какво е устройството и какъв е принципът на ватметъра?

ТЕСТ  - ЗАДАЧИ

- Мощност  се измерва с измервателен уред?

(   амперметър;

(   ватметър;

(   волтметър.

- Довършете таблицата като изчислите мощността!

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 10 | 20 | 15 | 45 | V |
| I | 2m | 2m | 2m | 2m | A |
| R | 5 k | 10 k | 7,5 k | 22,5 k | Ω |
| Р |  |  |  |  | W |

- Отбележете верния отговор на въпроса – 160 mW са равни на:

(    1,60 W ;

(    16 kW ;

(    0,16 W.

- От схемата която е показана, ватметърът е свързан по схема:

(  схема V – А;

- схема А – V.

- Ватметърът има:

- четири вериги;

(   две вериги;

- токова верига.

# Text boxes

3.4. ИЗМЕРВАНЕ НА МОЩНОСТ