## (  Образователна цел -  придобиване на знания и умения за измерване на електрически ток и напрежение в последователна и паралелна верига, определяне еквивалентното съпротивление на последователна и паралелна верига, проверка истинността на закона на Ом

## 4.1.1. Методически указания:

ЗАКОН НА ОМ – ГОЛЕМИНАТА НА ТОКА Е ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНА НА НАПРЕЖЕНИЕТО И ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА НА СЪПРОТИВЛАНИЕТО.

І – големина на тока,

U – напрежение,

R – съпротивление

Ето защо законът на ОМ може да се запише:

Тези формули позволяват да намерим една от величините (ток, напрежение или съпротивление) ако знаем другите две. На фиг.1. е показан един лесен начин за запомняне на закона на Ом, като зачертаната величина е равна на отношението или произведението на останалите две

Ако знаем U напрежението и тока І , можем да намерим R съпротивлението  - просто премахваме от картинката R  и виждаме

фиг. 1

При използване на закона на Ом ( това се отнася до всички формули, когато няма специална уговорка) величините трябва да се изразяват чрез основните  и чак тогава да се заместват във формулата.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТА СХЕМА

фиг. 2

На фиг.2 е показано свързването на една плоска батерийка с една крушка. Показана е и схемата на  свързване. Виждаме че батерията и крушката са означени със своите условни знаци, а свързващите ги проводници с прави линии. Тези линии се чертаят или хоризонтални или вертикални и по изключение наклонени.

| наименование | символ | Мерна единица | символ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток | I | Ампер | A |
| Напрежение | U | Волт | V |
| съпротивление | R | Ом | Ω |

- Електрическа верига  - съвкупност от източник на електрическа енергия, консуматор и свързващи ги проводници се нарича електрическа верига.

## 4.1.2. Последователно свързани резистори. Измерване на ток и напрежение.

ЗАДАЧА  1

Електрическа схема показана на фиг.3 се характеризира с следните елементи:

U = 9 V, R1 = 3 kΩ, R2 = 10 kΩ, R3 = 5 kΩ.  Да се определи тока , които преминава през  съпротивленията  и напреженията, които се установяват върху тях.

фиг. 3 Принципна схема с последователно свързани резистори

;

Начални стойности които знаем:

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 9 | V |
| I |  |  |  |  | A |
| R | 3 k | 10 k | 5 k |  | Ω |

При последователно свързани съпротивления , еквивалентното съпротивление е равно на сумата от съпротивленията на отделните резистори.

Записваме в таблицата еквивалентното съпротивление.

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 9 | V |
| I |  |  |  |  | A |
| R | 3 k | 10 k | 5 k | 18 k | Ω |

Първият принцип  който трябва  да се разбере е, че  при последователно свързани резистори през тях протича един и същи ток. Това е така, защото има само един път за потока на електрони във веригата.

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 9 | V |
| I | 500 μ | 500 μ | 500 μ | 500 μ | A |
| R | 3 k | 10 k | 5 k | 18 k | Ω |

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1,5 | 5 | 2,5 | 9 | V |
| I | 500 μ | 500 μ | 500 μ | 500 μ | A |
| R | 3 k | 10 k | 5 k | 18 k | Ω |

фиг. 4 Илюстрована схема

Ще използваме лустер клема да реализираме схемата и да проверим с мултимер дали изчисленията и проверката на закона са верни.

фиг. 5 Последователно свързани резистори

фиг. 6 Включване на волтметър и амперметър във веригата

## 4.1.3. Паралелно  свързани резистори. Изчисляване и измерване на ток и напрежение.

ЗАДАЧА  2

Електрическа схема показана на фиг.7 се характеризира с следните елементи:

U = 9 V, R1 = 10 kΩ, R2 = 2 kΩ, R3 = 1 kΩ.  Да се определят токовете, които протичат през съпротивленията  и напреженията, които се установяват върху тях.

фиг. 7 Принципна схема с паралелно свързани резистори

Начални стойности които знаем:

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 9 | V |
| I |  |  |  |  | A |
| R | 10 k | 2 k | 1 k |  | Ω |

При паралелно свързани резистори напрежението върху тях е едно и също.

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 9 | 9 | 9 | 9 | V |
| I |  |  |  |  | A |
| R | 10 k | 2 k | 1 k |  | Ω |

Изчисляваме тока който протича през всеки резистор:

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 9 | 9 | 9 | 9 | V |
| I | 0,9 m | 4,5 m | 9 m |  | A |
| R | 10 k | 2 k | 1 k |  | Ω |

При паралелно свързани резистори общия ток (еквивалентния) е равен на сумата от токовете през резисторите

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 9 | 9 | 9 | 9 | V |
| I | 0,9 m | 4,5 m | 9 m | 14,4m | A |
| R | 10 k | 2 k | 1 k |  | Ω |

|  | R1 | R2 | R3 | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 9 | 9 | 9 | 9 | V |
| I | 0,9 m | 4,5 m | 9 m | 14,4m | A |
| R | 10 k | 2 k | 1 k | 625 | Ω |

Моля, имайте предвид нещо много важно тук. Общата стойност на R е само 625 Ω: по-малко от всеки един от отделните резистори.. В верига с паралелно свързани резистори , токът е равен на:

Ще използваме лустер клема да реализираме схемата и да проверим с мултимер дали изчисленията и проверката на закона са верни.

фиг. 8 Илюстрована и принципна схема на паралелно свързани резистори

фиг. 9 Последователност на паралелно свързване на резистори

ЗАДАЧА  3

Проверката на закона на Ом се извършва, като чрез движение на плъзгача на потенциометъра от фиг.10 се довеждат показания на волтметъра и се отчитат съответстващите на тях показания на амперметъра. Резултатите се нанасят в таблица 1 в графа „измерено”. В графа „изчислено” се нанасят изчисленията стойност на тока според напрежението от всяко измерване и избраната стойност RT

фиг. 10

таблица 1

| № | U | I измерено | I изчислено |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | А | А |

ЗАДАЧА  4

Да се измери ток и напрежение в електрическа велига с  паралелн свързани съпротивления.  Подайте указаното ви напрежение, измерете тока през  всеки резистор, общия ток и напрежението;Попълнете таблица 2 и направете изводи.

фиг. 11

таблица 2

| № | U | І | І1 | І2 | І3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | A | A | A |

ЗАДАЧА  5

Да се измери ток и напрежение в електрическа верига с последователно свързани съпротивления. Подайте указаното ви напрежение, измерете тока през резисторите, напреженията върху трите резистора и напрежението върху тях. Запишете измерените величини в таблица 3 и направете извод за връзка между I, U и R.

фиг. 12

таблица 3

| № | І | U | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | V | V | V | V |

## ВЪПРОСИ

- Какво гласи законът на Ом за част от електрическата верига?

- Определете кое свързване е последователно?

- Кои са основните зависимости, характерни за последователно свързване?

- Към полюсите на батерия с напрежение U= 4,5 V е свързана лампа с нажежаема жичка имаща електрическо съпротивление R=15Ω? Да се изчисли големината на протичащия през веригата ток?

- Изведете основните зависимости при последователно свързани резистори!

ТЕСТ  - ЗАДАЧИ

- Колко голям ток ще протече през едно съпротивление със стойност 50 k(, ако в двата му края приложим напрежение 250 V ?

(  5 mA;

(  50 mA;

(  5 (A.

- Напрежението  в двата края на една малка крушка е 3,5 V, а големината на тока е 0,2 А. Да се намери съпротивлението на жичката ( в нагрято състояние).

(  17,5 (;

(  1,75 (;

(  175 (;

- Да се намери падът на напрежение в краищата на едно съпротивление R =15 k(, ако през него протича ток с големина І = 2 mA.

(  30 V;

(  3 V;

(  300 mV.

- Три консуматора със съпротивления R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω и R3 = 20 Ω са свързани последователно. През тях протича ток І = 3 А. Да се определят падовете на напрежение в консуматорите и напрежението на входа на веригата !

(  U1 = 15V; U2 = 45V; U3 = 60 V; U = 120 V;

(  U1 = 1,5V; U2 = 4,5V; U3 = 6 V; U = 12 V;

(  U1 = 0,15V; U2 = 0,45V; U3 = 0,6 V; U = 0,12 V;

# Text boxes

4.1. ПРОВЕРКА ЗАКОНА НА ОМ