## (  Образователна цел -  придобиване на знания и умения за измерване на сложни  електрически  вериги , определяне на еквивалентни схеми.

## 4.3.1. Методически указания:

Заместваме съпротивленията на включените във веригата консуматори с едно еквивалентно съпротивление. Посредством закона на Ом определяме тока, който протича през веригата. Процедирайки в обратна последователност определяме токовете, които протичат през отделните консуматори, напреженията, които  се установяват върху тях.

ЗАДАЧА  1

Електрическа схема, показана на фиг.1 се характеризира със следните данни:

U   = 100 V, R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 Ω. Да се определят токовете, които преминават през отделните съпротивления, и напреженията, които се установяват върху тях, при отворен и затворен прекъсвач.

фиг. 1

а) Прекъсвачът П е отворен – Еквивалентната схема от фиг.1 е показана на фиг1.1.

фиг. 1.1

Процедираме по следния начин:

;

;       ;

б) Прекъсвачът П е затворен. Еквивалентните схеми имат вида, показан на фиг.1.2.

фиг. 1.2.а                                         фиг. 1.2.б                        фиг. 1.2.в

Редът на изчисленията е:

(фиг.1.2.а)

(фиг.1.2.б)

(фиг.1.2.в)

;

;

;

;               ;

;           ;

;

;

.

ЗАДАЧА  2

Елементите на електрическата схема, показана на фиг.2 , имат следните стойности:  U   = 12 V, R1 = 4 Ω, R2 = 8 Ω, R3 = 8 Ω, R4 = 2 Ω. Да се определят токовете, които протичат през съпротивленията  и напреженията, които се установяват върху консуматорите при отворен и затворен прекъсвач.

фиг. 2

ОТГОВОРИ:

а) Прекъсвачът П е отворен :;   ;   ;

б) Прекъсвачът П е затворен: ; ; ; ;  ; ;   ;  ;

ЗАДАЧА  3

Дадена е електрическа схема (фиг.3) със следните стойности на елементите:

U   = 210 V, R1 = 6 Ω, R2 = R3 = 80 Ω, R4 = 60 Ω,  R5 = 40 Ω. Да се определят токовете, протичащи през отделните съпротивления при изключен и включен прекъсвач П.

фиг. 3

ОТГОВОРИ:

а) Прекъсвачът П е изключен :;   ;

;   ; ; ; ; ;  ;

б) Прекъсвачът П е включен: ; ;  ; ;   ;  ;

ЗАДАЧА  4

Схемата на електрическата верига е показана на фиг.4. Градивните елементи имат следните стойности, а именно: Е = 36V, R = 6 Ω, R1  = 2 Ω, R2 = 3 Ω.. Да се определят и сравнят стойностите на токовете І, І1 и І2  с тези, получени по метода, използващ законите на Кирхоф.

фиг. 4

ОТГОВОРИ:

;  ;   ;  ; ;

; ; .

ЗАДАЧА  5

Схемата на електрическата верига е показана на фиг.5.  Елементите на веригата имат следните  стойности:  U = 200 V, R1 = 5 Ω, R2  = 4 Ω, R3 = 20 Ω. Да се определят токовете І1, І2 и І3   въз основа на заместваща схема и се сравнят резултатите с тези, получени по метода, използващ законите на Кирхоф.

фиг. 5

ОТГОВОРИ:

; ;  ;; ;

ТЕСТ  - ЗАДАЧИ

1.  ЗАДАЧА: На фиг.1 е показана сложна верига, като известни величини са е.д.н Е на батерията , съпротивленията R1  и  R2, както и тотък І 1 (мястото на измерване е означено с кръстче. Търси се големината на тока І 2

фиг. 1

2. ЗАДАЧА: На фиг.2 е дадена верига, като известни величини са R1, R2 ,  R3  и токовете І 1  и  І 2 . Търсят се големината и посоката на тока І 2 , протичащ през R2.

фиг. 2

# Text boxes

4.3. ИЗМЕРВАНЕ В СЛОЖНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ