## (  Образователна цел -  – да затвърдят познанията на обучаемия за статични характеристики и  параметри на изправителни диоди.

## 5.1.1. Методически указания:

Използва се за преобразуване на променливо в изправено напрежение. Токът, протичащ през тези диоди, в повечето случаи е голям, което определя използването на силиций като основен материал.

## 5.1.2. Проверка изправността на диода и записване на основните  му параметри от справочник.

ЗАДАЧА  1 -  подготовка за изпълнение и инстурктаж за работа

Запознайте се с техническото оборудване на работното място  проверете наличието на:

  - Управляем източник на постоянно напрежение от 0 до 30 V;

  - Цифрови мултимери - 2 бр.;

  - Резистори 150 /0,5 W;

  - изследваните диоди (универсални силициеви) - 10 бр.

Преговорете материала, отнасящ се до статичните характеристики и параметри на изправителните диоди и уточнете наименованията на параметрите, посочени върху волт-амперната характеристика на фиг.1.Стрелките, свързани с параметрите IF,,UF,UR  и  UR(BR) показват коя е водещата величина - ток или напрежение. Запознайте се внимателно с параметрите на диод 1N4148, показани в таблица 1. Ако диодът, заложен на работното място е с други параметри е с други параметри, променете стойностите в таблицата.

фиг. 1

таблица 1

| Параметър | Режим на тестване | Стойност | Измерена стойност |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | typ | max |  |
| Напрежение в права посока UF | IF = 10 mA |  |  | 1 V |  |
| Постоянно обратно напрежение UR |  | 75 V |  |  |  |
| Пробивно напрежение UR(BR) | IR(BR) =100μA | 100 V |  |  |  |
| Обратен ток IR | UR = 20V UR = 75V |  |  | 25 nA |  |
| Максимална резсеяна мощност | TA = 25° |  |  | 500 mW |  |

ЗАДАЧА  2 – тестване на изправителен диод с мултимер

Фиг.2.а                                                                                             фиг.2.б

Методът на тестване е илюстриран със схемата, показана на фиг. 2а Тази схема се конфигурира в мултимера, когато се зададе режим "диод". При наличие на генерирано напрежение Е и резистора

през диода протича ток, определен от уравнението на товарната права

или                     .

Точката на пресичане на товарната права с волт-амперната характеристика представлява работна точка А от фиг.2 б.

Напрежението UFA се измерва с мултимера . Възможни са следните три случая:

- Изпитваният диод е повреден - има късо съединение между анода и катода  или < (диод D1, от фиг.2 б). В този случай, ако мултимерът има зумер, ще издаде звуков сигнал за негоден диод или късо съединение.

- Веригата между анода и катода е прекъсната ( отворена верига) - мултимерът ще покаже напрежение 2,1 V. Отново сигнализира за негоден диод или отворена верига.

- Годен диод - мултимерът отчита директно пада на напрежението върху диода при включването му в права посока (диоди D2 и  D3 от фиг.2.б).диода с мултимер

ЗАДАЧА  3 – процедура на тестване.

- Проучете документацията на мултимера, отнасяща се до тестване на диоди.

- Разучете подбраните диоди и идентифицирайте техните анод и катод, както е показано на фиг.3

фиг. 3

- Превключете мултимера в режим тестване на диоди и запишете информацията , изписана на дисплея при следните 4 експеримента (фиг.3)

  - а)  късо съединение

  - б)  диод, свързан в права посока

  - в)  диод, свързан в обратна посока

  - г)  отворена верига

## 5.1.3. Включване на диода в права посока

фиг. 4 – включване на диод в права посока

Изследване на характеристиката в права посока ІF  = f ( UF ) (амперметър свързан преди волтметър)

Свържете изследвания диод в измервателната верига в права посока и чрез изменение на захранващото напрежение Е измерете определен брой точки от характеристиката. Нанесете резултатите в таблица 2.

таблица 2

| ІF, [А] |  |
| --- | --- |
| UF, [V] |  |

Включете на най-ниския обхват на управляемия източник на напрежение ( ако има обхвати). Задайте режими на работа на мултицетите съответно DCV и DCA при обхвати, съобразени с очакваните стойности на напрежението и тока. Първоначално  проследете хода на изменение на тока и напрежението, като изменяте плавно напрежението на стабилизатора от 0 до Еmax  и  обратно. След това пристъпете към снемане на харектеристика при подходящо избран брой точки ( например 5 – 10 ).

Начертайте волт-амперната характерискита ІF  = f ( UF ) в координатната  система. Първо нанесете точките, след което начертайте плавно кривата чрез екстраполация.

Определете по графоаналитичен път статичното (интегралното) и динамичното (диференциалното) съпротивление на диода за ІF  = 1 mA и ІF  = 10  mA

........................................ =  ......................... ( за 1 mA );

........................................ =  ......................... ( за 10  mA );

.......................................= .......................... ( за 1 mA );

.......................................=.......................... ( за 10  mA ).

Пример:

## 5.1.4. Включване на диода в обратна посока

фиг. 5 – включване на диод в обратна посока

Изследване на характеристиката в обратна  посока ІR  = f ( UR )

Задайте нулево напрежение на захранващия източник и свържете схемата на опитната постановка, показана на фиг.2 Превключете мултимерите на подходящи обхвати.

Снемете определен брой точки от обратната волт-амперна характеристика на диода.Нанесете в таблицата 3

таблица 3

| ІR,, [А] |  |
| --- | --- |
| UR,, [V] |  |

За да измерите тока във веригата , се включва мултимер с минимален обхват поне 20µА.

Начертайте волт-амперната характерискита ІR  = f ( UR ) в координатната  система. Фиксирайте работна точка, при която се измерва параметърът обратен ток ІR  и отчетете стойността.

ІR  = .......................

Определете по графоаналитичен път статичното (интегралното) и динамичното (диференциалното) съпротивление на диода , при който се измерва обратния ток  ІR .

...............................= ................................

.......................................= ..........................

## 5.1.5. Построяване на волт – амеперна характеристика по измерени стойности

## 5.1.6. Изводи за стойностите на съпротивленията при двете включвания

Разнообразието от диодни елементи е огромно. Причината за това е тяхното широко приложение във всички области на техниката – от изправителните диоди, чрез които се преобразува променливо напрежение  в постоянно, до диодите, използвани в комуникациите при свръхвисоки честоти;

Основната електрическа верига е свързването на диод с резистор, чието R е активно и се захранва с постоянно или променливо напрежение. С помощта на ІІ закон на Кирхоф за тази верига се получава уравнението на товарната права. Нейното нанасяне в полето на ВАХ     и проследяването на процесите протичащи при захранване с промeнливо напрежение е ключовия момент  при обяснението на принципа на действие на много електрически вериги и електронни схеми;

Статичните параметри на диодите определят тяхното приложение  в практиката;

Едно от основните приложения на диодите е да преобразуват променливото в постоянно напрежение

## ВЪПРОСИ

- Какво представлява изправителния диод?

- Как влияе температурата върху параметрите на диодите?

- В коя част на характеристиката (кой квадрант ) се избира работна точка на изправителния диод?

- За какво се използва изправителния диод?

.

# Text boxes

5.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПРАВИТЕЛЕН ДИОД