## (  Образователна цел  - да затвърдят познанията на обучаемия за статични характеристики и  параметри на ценерови диоди.

## 5.2.1. Методически указания:

Тези диоди се използват като стабилизатори на напрежение и се включват винаги в обратна посока. Техният p-n преход е твърде тесен и при определено обратно напрежение в него възниква електрически пробив, който не поврежда диода. В резултат на това обратния ток през диода рязко нараства ,  а напрежението остава почти неизменно.

Волт – амперната характеристика на ценеров диод в правата и обратната и част е показана на фиг.1. Върху обратната волт – амперна характеристика  на ценеровия диод са означени основните параметри. От тези параметри определяща роля за приложението на диодите играе стабилизиращото напрежение при зададен ток .

Това напрежение е със стандартнизирани стойности за различните диоди, със следните редове: 1%, 2%, 5% и 10%.

На фиг.1. е показана схемата на параметричен стабилизатор на напрежение включващ ограничаващ резистор R0 и ценеров диод ZD.

фиг. 1

Съпротивлението RL е еквивалентния товар, който консумира ток . Върху стабилността на изходното напрежение  влияят два основни фактора: изменение на захранващото напрежение Е и промени в консумирания ток .

Влияние на нестабилността на захранващото напрежение .

При условие че  , за товарната права и съответните изменения на величините са валидни изразите:

и   .

Тъй като  , при условие >> 1 се получава.

Процесите, свързани с разгледаните изменения на величините, са илюстровани на фиг.3 чрез съответно преместване на товарната права. На същата фигура с прекъсната линия е начертана характеристиката на идеален ценеров диод. За идеалната характеристика диференциалното съпротивление  е нула. Изменениеjf на входното напрежение изменя тока във веригата, при което се изменя падът на напрежение върху резистора . Изходното напрежение остава неизменно.

фиг. 2

фиг. 2. Проверка изправността на диода и записване на основните му параметри.

Тези диоди се използват като стабилизатори на напрежение и се включват винаги в обратна посока. Техният p-n преход е твърде  тесен и при определено обратно напрежение в него възниква електрически пробив, който не поврежда диода. В резултат на това обратния ток през диода рязко нараства , а напрежението остава почти неизменно.

5.2.2. Основни параметри на ценеров диод

Uz–  напрежението в права посока, зависи от конструкцията на РN прехода. Понастоящем се произвеждат маломощни и средномощни диоди с напрежение на стабилизация от 1 до 400 V;

Iz  min-  това е най-малкия ток при обратно включване на диода, при който се  запазват стабилизиращите му качества. При маломощни диоди Iz min = ( 3 – 5 ) mA, а при средномощни той е ( 10- 40 ) mA;

Iz max– това е най големия ток на диода, при обратно вкючване  , при който РN преходът  му се загрява до максимално допустимата температура.  При маломощните диоди Iz max = (20 – 40 ) mA, а при средномощните  (с радиатор) той е ( 1 -  2 ) А. Параметрите Iz min и  Iz max ограничават работния участък на ВАХ.

rd -  Това е променливотоковото съпротивление на диода в работния му участък.Колкото този участък е по-стръмен , толкова rd е по-малко и диодът стабилизира по-добре. При съвременните стабилитрони най-често rd =( 5-50 )Ω. Най- малко rd  имат онези стабилитрони, чието напрежение на стабилизация Uz е между 6 и 8 V.

Запознайте се с каталожните данни на ценеровия диод тип………….., използван на работното ви място. Коригирайте параметрите в табл.3, ако е използван друг диод. Толерансът  е допустимо отклонение на стабилизиращото напрежение на този тип ценеров диод.

таблица 1 Основни параметри на ценеов диод тип 1N751A (UZN =5,1V)

| Параметър | Режим на тестване | Стойност | Измерена стойност |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | typ | max |  |
| Стабилизирано напрежение UZN | IZ = 20 mA |  | 5,1 V |  |  |
| Толеранс |  |  |  | 5% |  |
| Динамично съпротивление | IZ = 20 mA |  |  | 17 Ω |  |
| Обратен ток IR | UR = 1V |  |  | 25 μA |  |
| Максимална резсеяна мощност | TA = 25° |  |  | 500 mW |  |
| Корпус | DO35 |

В таблица 2 са дадени основните параметри на някои широко разпространени силициеви стабилитрони. Поради неизбежните производствени толеранси параметърът UZ  при диодите от един и същи тип може да има различни, но близки стойности. Затова в таблиците винаги се дава производствения толеранс, в който се намира напрежението UZ за даден тип диод. Конкретния диод има точно определено напрежение UZ .

таблица 2

| Тип на стабилитрона | UZ,V | IZ MIN [mA] | IZ MAX [mA] | Rd [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BZX83C6V2 | 5,8-6,6 | 3 | 16 | 10 |
| BZX83C1V2 | 11,4-12,7 | 3 | 9 | 20 |
| BZX97C6V2 | 5,8-6,6 | 3 | 16 | 10 |
| BZX97C5V2 | 5,2-6,0 | 3 | 28 | 2 |

фиг. 3

5.2.3. Тестване на изправността на диода с мултимер

ЗАДАЧА  1

фиг. 4

Проверката се извършва по показаната схема на фиг.4. Чрез R се осигурява напрежение, което е по-високо от напрежението на стабилизация (UZ). Достигането на  UZ и запазването му при нарастване на U , е признак, че стабилитронът е изправен. По-нататъшната проверка се състои в натоварването му до IZ MAX. До тази стойност той трябва да запази  UZ .

5.2.4. Снемане на волт- амперна харектеристика

ЗАДАЧА  2

Анализирайте схемата на фиг.5 и уточнете разположението на нейните елементи върху макета, поставен на работното ви място. Задайте минимално напрежение от стабилизатора на напрежение и съответните режими и обхвати на измервателните уреди.

фиг. 5

- М1 – режим ……………, обхват………….;

- М2 – режим ……………, обхват…………..

Реализирайте схемата на опитната постановка от фиг.5 при изключен товар RL (К2 отворен) и включете захранващото напрежение към схемата.

Увеличавайте бавно захранващото напрежение от 0 до 10 V и проследявайте внимателно показанията на уредите. При необходимост коригирайте техните измервателни обхвати. По този начин снемете волт – амперната характеристика на ценеровия диод в обратна посока. Нанесете данните в таблица 3.

таблица 3 Измерените данни за волт-амперна характерискита на ценеров диод тип………

| E,V |  |
| --- | --- |
| IZ,mA |  |
| UZ,V |  |
| PZD |  |

Начертайте стабилизиращата характеристика на диода върху фиг.6

фиг. 6

Отчете по подходящ начин от измерените данни основаните параметри на ценеровия диод и ги нанесете в таблица 1.

ЗАДАЧА  3

Изследване на нестабилността в зависимост от входното напрежение

Върху фиг.7 прекарайте товарната права в полето на статичната характерискита на диоди за Е = 8 V при изключен товар (К2 в положение 0). Фиксирайте работната точка и определете по графоаналичен път UZИЗЧ, ІZИЗЧ, rИЗЧ:

UZИЗЧ = ……………….;        ІZИЗЧ = …………….. ;       rZИЗЧ=……….=………. .

Реализирайте схемата от фиг.6 при изключен товар RL  и осъществете следните операции:

Задайте входно напрежение Е = 8 V и отчетете напрежението UZ(E = 8 V)  и I Z(E = 8 V)  :

UZ(E = 8 V)  = …………..;     I Z(E = 8 V)  = …………..

Сравнете резултатите с тези, получени в 4.1.

Задайте напрежение 10 V, измерете отново тока I Z(E = 10 V)   и напрежението U Z(E = 10 V)  и определете разликите:

U Z(E = 10 V)  = …………..;     I Z(E = 10 V)  = …………..

Изчислете диференциалното съпротивление rZ

rZИЗЧ= ………. = ………… .

Определете относителната промяна на Е и UZ

…………….. = ………………. – за Е = 10 V;

…………….   =  ………..;

Изчислете коефициента на стабилизация по напрежение КUc :

…………..  = ……………

## 5.2.5. Изводи за стойностите на съпротивленията при двете включвания

Аналоговите и цифровите схеми в повечето случаи се захранват с постоянно напрежение, което остава стабилно при изменение на напрежението, от първичната захранваща мрежа (220V/50 Hz), както и при изменение на консумирания ток;

Параметричните и електронните стабилизатори на напрежение, чието действие се основава на ценеровите диоди, са захранващите източници в телевизори, компютри, измервателна апаратура и т.н;

Стабилизаторите на постоянно напрежение покриват широка гама от мощности и напрежения. По този начин те са съставна част на различни по вид и мощност електронни устройства.

## ВЪПРОСИ

- За какво се използват ценеровите диоди?

- В коя област  на характеристиката  работят ценеровите диоди?

- От кои величини зависи максималният ток през ценеровия диод?

.

- От къде произлиза наименованието ценеров диод?

- Изберете ценеров диод от справочник като знаете:

; ;

# Text boxes

5.2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПОРЕН  ДИОД